## Slide 1: EAN/UCC System in Pharmaceutical Product
EAN Korea Homepage : www.eankorea.or.kr

## Slide 2: 목차
1. 바코드 개념
 배경 및 필요성
2. EAN/UCC 시스템 개념
 EAN International 및 UCC
 EAN/UCC 시스템 구성 및 종류
3. EAN/UCC 시스템 활용
 EAN/UCC 제조업자 등록
 EAN/UCC 품목코드 설정
4. EAN/UCC 시스템 표기
 크기, 인쇄위치, 색상 등
5. EAN/UCC 시스템 활용방향
 국내외 활용현황
 향후 활용 분야 - EHCR

## Slide 3: 1. 바코드의 개념
가. 바코드의 배경
나. 바코드의 개념 및 종류
다. 바코드의 필요성

## Slide 4: 바코드의 배경
1970년대 전세계적으로 대형 유통업체의 진출확대
기존 작업형태 (판매 및 재고관리)
• 점원의 가격암기 또는 장부에 기재된 가격을 보고
• 금전등록기에 상품명을 입력하여 계산
• 일별,주별, 월별 수작업으로 재고파악 등
 많은 오류발생
 처리시간 및 고객대기 시간의 장기화
 인건비 등의 관리비의 과다
신속.정확한 판매 및 재고관리의 필요성 대두
1970년대 초 미국,유럽 등 유통업체에서 사용시작
현재 전세계 다 산업에서 활용

## Slide 5: 바코드의 기본개념
인쇄된 문자나 숫자 등의 데이터를 컴퓨터에 자동입력 시키기 위한 흑색막대와 백색막대 그리고 굵은 막대와 가는 막대의 조합으로서 정보를 나타내는 수단
심벌과 코드시스템으로 구성

## Slide 6: 바코드의 종류
UPC
EAN
Code 93
I 2 of 5
Code 3 of 9

## Slide 7: 표준바코드의 필요성
거래상대자간 공통의 커뮤니케이션 수단
B사
345789
8801234567893
C사
abc-265-1
상품
Code93
Code3of9
ITF2of5
Code3of9
제조업체
유통업체
유통업체
D사
123-xy-345
A사
12345678

## Slide 8: 2. EAN/UCC 시스템 개념
가. EAN International 및 UCC
나. EAN/UCC시스템 구성
다. EAN/UCC시스템 종류

## Slide 9: EAN International/UCC
1977년, 12개 유럽국가가 참여하여 설립된 비영리 국제코드관리기관
현재 94개 회원국 및 92개 코드관리기관
1988년에 본 센터 가입, 1999년에 북한 가입
통합물류의 효율성 제고에 목적을 두고 재화, 서비스, 로케이션 식별과 커뮤니케이션을 위한 범 세계적인 다산업용 표준(EAN System)의 개발 및 보급
- Numbering System
- Bar Code Symbology
- EANCOM EDI Standards
EAN International

## Slide 10: EAN International/UCC
1974년 미국 식품 및 잡화업체가 중심이 되어 설립된 비영리 국제코드관리기관
현재 북미(미국, 캐나다 등)에 UPC코드를 개발 및 보급
각 국가에 별도의 코드관리기관을 설치하고 있지 않음
Uniform Code Council
EAN International & Uniform Code Council
현재 EAN/UCC Alliance Program 운영
각국 EAN코드관리기관에서 UPC코드등록 대행
EAN/UCC Global Trade Item Number 적용
2001년부터 Numbering 시스템 통합
2005년부터 각종 응용 어플리케이션 통합
기타 다산업용 국제표준의 개발 및 보급에 협력

## Slide 11: EAN/UCC 조직구조

## Slide 12: EAN/UCC 시스템구성
식별코드(Identification Number)
바코드심벌(Barcode Symbol)
EDI 전자문서
Barcodes
E D I
ID Numbers

## Slide 13: EAN/UCC 식별코드
컴퓨터에 저장되어 있는 DB files에 대한
업체 내외의 접근•연결키

## Slide 14: EAN/UCC식별코드의 특징
  유일성 : 각각의 품목에 서로 다른 유일한 코드부여
  비유의성 : 각각의 품목을 식별하지만 코드는 아무런
  정보를 담고 있지 않음
  국제성: EAN/UCC식별코드는 전세계 모든 산업분야에
  적용 가능
  안정성 : 고정자리의 Numeric 코드이며 검증번호에
  의해 안전성이 보장됨

## Slide 15: EAN/UCC식별코드의 필요성
B사
345789
8801234567893
C사
abc-265-1
특정의약품
거래상대자간 공통의 커뮤니케이션 수단
A사
12345678
D사
123-xy-345

## Slide 16: EAN/UCC식별코드의 대상
거래단위(Trade Units) : 유통공급망상에서 식별이 요구되는 각종 포장형태를 포함한 모든 개별품목
물류단위(Logistics Units) : 유통공급망상에서 수배송 또는 보관을 위한 물리적 단위
로케이션(Locations) : 기업, 부서, 물류창고 등 물리적, 기능적, 법적 실체
자산(Assets) : 수배송 용품을 포함한 회수 또는 고정자산

## Slide 17: EAN/UCC 식별코드의 종류
EAN/UCC-14
EAN/UCC-13
UCC-12
EAN/UCC-8
T1
T2
Global Trade Item Number (GTIN)
종 류
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
- GTIN
- 2001년1월1일 부터 EAN 과 UCC 시스템의 통합
- 14자리 고정자리로 데이터베이스 필드 통일
- 거래단위 및 물류단위에 적용

## Slide 18: EAN/UCC 바코드 심벌
EAN/UCC 식별코드를 스캐너(광학적 판독기)가 읽을 수 있는 형태로 표현한 것
스캐너가 판독한 데이터는 컴퓨터에 전송되어 처리
5412345678908

## Slide 19: EAN/UCC-13
소매단품(Consumer Unit)에 부착되는 식별코드로서 주로 약국 및 의료기관에서 의약품이 판매.투여되는 시점(Point of Sale)에서 판독됨
13자리 숫자(Numeric) 로 구성된 코드
단품의 판매 및 재고현황 파악의 자동화
예)

## Slide 20: EAN/UCC-13 체계
A형
880
6PPP
I I I I I
C/D
국 가
식별코드
제조업자
코 드
의약품
품목코드
검증
번호
B형
880
9PPPPP
I I I
C/D
국 가
식별코드
제조업자
코 드
의약품
품목코드
검증
번호
C형
880
6PPPP
I I I I
C/D
국 가
식별코드
제조업자
코 드
의약품
품목코드
검증
번호
1998년 3월31일 까지 운용체계
1998년 4월 1일 부터1999년12월31일 까지 운용체계
의약품바코드 표시 및 관리요령에 제시된 운용체계

## Slide 21: EAN/UCC-13 설정예
880
61234
5678
4
880 +
880 +
880 +
61234+
61234 +
5678 +
국가식별코드
EAN International
에서 부여
제조업자코드
한국유통정보센터가
제조업자에 부여
의약품품목코드
제조업자가
단품에 부여
검증번호
컴퓨터에서 자동
으로 계산

## Slide 22: EAN/UCC-14
물류단위(Logistics Unit) , 주로 골판지박스에 사용되는 식별코드로서 유통센터 및 물류센터에서 입.출하 시점에 판독됨
14자리 숫자(Numeric)로 구성된 코드
바코드심벌은 ITF-14를 사용
물류단위 중심의 검품, 분류, 재고관리의 자동화

## Slide 23: EAN/UCC-14 체계
1자리 물류식별자+13자리 EAN/UCC-13으로 구성
물류식별자
0 : GTIN에 따른 식별코드를 구분
1-8 : 물류단위내 단품의 입수량차이를 구분
9 : 추가형(Add-On)코드-계량형코드
880
123456789
C/D
국 가
식별코드
제조업자 + 품목
코 드 코드
검증번호
I
물 류
식별자
*물류식별자가 1자리가 추가됨에 따라 기존 EAN/UCC-13의 검증번호는 변동됨

## Slide 24: AI & UCC/EAN-128
주로 물류단위에 사용되며, 응용식별자(Application Identifier)와 함께 사용하여 다양한 부가정보를 표현할 수 있는 식별코드 및 바코드 심벌
AI가 체계를 지정하는 문자.숫자(AlphaNumeric) 겸용코드
바코드 심벌은 UCC/EAN-128을 사용
물류단위중심의 검품, 분류, 재고관리의 자동화
유통단계별 물류단위 흐름파악 및 추적이 가능

## Slide 25: AI & UCC/EAN-128 체계
(AI)+지정 데이터
현재 고객주문번호, 로트/배치번호, 최대유통일자 등 40여 개 AI가 활용되고 있음
예)
AI(01) : 14자리 숫자 - EAN/UCC-14 지정
AI(3101) : 6자리 숫자 - 소수점이하 1자리로 구성된 Kg 단위
AI(10) : 6자리 문자.숫자겸용 - 로트번호 지정
판독내용: 로트번호가 ABC123, 중량이 35.5Kg인 물류박스

## Slide 26: 유통공급망에서 EAN/UCC시스템 활용
제약업체
단품
박스
팔렛트
팔렛트
트럭
박스
단품
최종 소비자
EAN/UCC-13
EAN/UCC-14
물류 센터 / 배송센터
의료기관 / 약국
제약업체 /도매업체
EAN/UCC-13
* AI & UCC/EAN-128

## Slide 27: 3. EAN/UCC시스템 활용
가. EAN/UCC 제조업자 등록
나. EAN/UCC 품목코드 설정
다. 검증번호 계산 등

## Slide 28: 제조업자 등록
등록대상 : 의약품 제조업자(소분업자 포함) 및 수입자
*예외업체
기 등록 94개 제약업체(2000년 2월 26일 현재)
기 등록 식품업체 및 상사 등의 의약사업부
EAN/UCC시스템이 표기된 의약품을 취급하는 수입업체
제조와 판매가 분리 되어 있을 경우
제약업체A
판매업체B
A 등록
판매
제약업체A
제약업체A
판매업체B
판매
판매
A 등록
* 수입의약품의 경우도 동일하게 적용됨

## Slide 29: 제조업자 등록
구비서류 : 3종
가. 제조업자 등의 식별코드 신청서 1부(별첨)
나. 사업자등록증 사본 1부
다. 최근 결산 손익계산서 (법인)
부가가치세 과세표준증명원(개인)
*사업자등록증 종목에 의약품이 표시되지 않은 업체는 식약청에서
발급한 업허가증 또는 품목허가증 사본 1부를 첨부
회비
가. 회비기준 (별첨)
나. 무통장 온라인입금(217-05-002270 신한은행)
*2000년 3월1일부터 4월30일까지 등록업체는 한시적으로 3년간 연회비를
면제하고 입회비 20만원만 납부(3년후 갱신시에는 현행 회비체계에 준용)
교육 : 매주 수, 금 오후 3시(필수)
구비서류FAX
회 비On-line
EAN Korea
제조업자
제조업자
교육
코드부여

## Slide 30: 품목코드 설정
EAN/UCC-13과 EAN/UCC-14 적용기준 수립
- EAN/UCC-13 : 소매단위
- EAN/UCC-14 : 기업간 거래단위 , 물류단위
EAN/UCC-13
- 자사 생산.판매되는 품목을 취합
- 판매품목 최소단위까지 세분화
기준: 용량.중량, 포장단위, 포장형태
- 일련번호순으로 품목코드 부여
(절대 대.중.소분류하여 코드부여는 금물)
EAN/UCC-14 물류식별자 부여
- 개별 EAN/UCC-13을 기준으로 한 물류박스 종류파악
- 박스 종류 수 만큼 1부터 8까지 부여

## Slide 31: EAN/UCC-13 품목코드 설정방법
C형 예) MYOMYCIN Generic XYZ 250
100 Capsule 단품(Plastic Bottle)
100 Capsule 단품(Carton Format)
100 Capsule 단품(Plastic Bottle9개 Inner Box)
880 61000 0001 6
880 61000 0002 3
880 61000 0003 0

## Slide 32: EAN/UCC-14 설정예
최소단위
박스- 단품20개입
팔렛트- 박스40개입
880 61234 5678 4
EAN/UCC-13
1 880 61234 5678 1
EAN/UCC-14
2 880 61234 56789 8
EAN/UCC-14
*물류식별자가 1자리가 추가됨에 따라 기존 EAN/UCC-13의 검증번호는 변동됨

## Slide 33: 검증번호 계산 방법
N13 N12 N11 N10 N9 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 ?
EAN/UCC-13
 :짝수번째 숫자를 전부 더한다.
 :위의 결과에 3을 곱한다.
 :홀수번째 숫자를 전부 더한다.
 :위의 의 결과와 의 결과를 더한다.
 :10의 배수의 숫자에 의 결과를 뺀다.
.
EAN/UCC-14도 동일한 방법을 사용한다.

## Slide 34: EAN/UCC 시스템 표기
가. 필름마스터 제작
나. 인쇄크기 선정
다. 인쇄색상 선정
라. 인쇄위치 선정

## Slide 35: 필름마스터 제작
필름마스터(Film Master)란 인쇄과정의 하나인 동판제작에 앞서 인쇄번짐 정도를 미리 감안하여 바코드를 필름원판으로 제작한 것
포장에 바코드를 인쇄하는 경우만 이용되며 스티커나 라벨을 이용할 때는 제작할 필요가 없음
소품종 대량생산의 경우는 인쇄가, 소품종 소량일 경우는 스티커 또는 라벨을 이용하는 것이 합리적임
필름마스터 제작업체 선정시 고려사항
- 바코드 오류를 검증하는 기기 보유여부 확인

## Slide 36: EAN/UCC-13 인쇄크기
기본크기 : 3.73cm2.63cm(좌우측 약간의 여백포함)
확 대 율 : 7.46cm 5.26cm(2.0배)
3.00cm  2.10cm(0.8배)
Truncation: 세로 1.80cm까지 축소 가능
기본크기 예)
3.73cm
2.63cm

## Slide 37: EAN/UCC-14 인쇄크기
기본크기 : 159.8mm 41.4mm
확 대 율 : 0.625배-1.2배
테두리바 두께(4.8mm)는 확대율에 영향을 받지 않음
41.4
mm
159.8 mm
31.8
mm

## Slide 38: EAN/UCC-14 확대율
배 율
1.2
바코드
심벌의
최소높이
테두리바를
제외한 치수
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
38.2
35.0
31.8
28.7
폭
높 이
테두리바를
포함한 치수
25.4
38.2
35.0
31.8
28.7
25.4
22.3
179.114
164.671
150.228
135.785
121.342
105.900
174.271
188.714
159.828
145.385
130.942
47.8
44.6
41.4
38.3
35.0
0.625
폭
높 이
19.8
95.318
22.3
19.8
115.500
104.918
31.9
29.4

## Slide 39: EAN/UCC 시스템 인쇄색상
흑바와 백바(바탕색)의 명암 대조율 75%이상
흑바와 백바(바탕색) 만을 권고
금속색(금,은색), 기타 색등은 사용금지

## Slide 40: EAN/UCC -13 인쇄위치
부상한계13mm, 곡면 30°이내
포장지 기획 및 도안할 때 충분히 검토해야 함
가. 사람이 쉽게 찾을 수 있는 위치
나. 판독이 용이한 평면 등
포장형태별 사례
가. 접지면이 있는 경우 피해서 인쇄
나. 원통형인 경우 세로로 세워서 인쇄
다. 단층이나 굴곡이 있는 경우 피해서 인쇄
라. 비닐 또는 필름일 경우 별도의 바탕을 제작하여 인쇄
세부단품의 인쇄위치 크기가 작을 경우 상위규격포장에
함께 인쇄하거나, 별도의 스티커를 제작하여 삽입

## Slide 41: EAN/UCC -14 인쇄위치
EAN/UCC-13과는 달리 인쇄위치가 고정
가. 물류센터내 컨베이어벨트 옆에 고정된 고속의
스캐너가 판독
나. 적재된 물류단위 전체표면이 보이지 않는다.
다. 입하, 검품, 분류, 재고조사등 다양한 물류활동을
수행할 때 인쇄위치를 통일시킴으로써 바코드판독의
신속.정확화 함
인쇄위치
가. 물류단위의 수직한 측면 4면 모두 인쇄
나. 최소한 인접한 2개 측면에 인쇄

## Slide 42
19mm
34mm
32mm
  바코드심벌의 하단과 심벌인쇄면 최하단과의 거리 - 32  3mm
  심벌인쇄면 좌우측 가장자리에서 테두리바까지 거리 - 19mm 이상
  심벌인쇄면 좌우측 가장자리에서 심벌의 첫번째 또는 마지막 바까지의 거리 - 34mm 이상
EAN/UCC -14 인쇄위치

## Slide 43: 5. EAN/UCC 시스템 활용방향
가. 국내외 활용현황
나. 향후 활용분야

## Slide 44: 국내 의약품 EAN/UCC시스템 활용현황
도입현황
- 동아제약, 일동제약, 종근당 등 총 94 개 (전체
생산업체 기준 약18%) 제약회사가 도입함
활용현황
- 1999. 6 본 센터 조사에 의하면 전체 의약품의
약 8.63%, (1,100여개 품목), 의약부외품의 49.63%
(230여개 품목)에 표기
- 현재는 일반소매점 납품품목 및 수출품목에 집중됨

## Slide 45: 외국 의료분야의 EAN/UCC시스템 활용현황
전체 48개국중, 45개국이 의약품에 EAN 코드를 채택함
현재 기타코드와 병행중인 4개 국가(독일, 벨기에, 네덜란드, 뉴질랜드)는 EAN코드로 전환중에 있음
기타 UN의 마약관리, NATO의 부상자관리, 환자관리, 의료장비추적, 샘플추적, 병원폐기물 관리 등 의료분야에서 다양하게 활용됨

## Slide 46: EAN/UCC 시스템 향후 활용 방향 Efficient Healthcare Consumer Response

## Slide 47: 기타 문의 사항
담당부서 : 표준보급팀
전 화 : Tel 528-5447/1561